## Slide 1: 基于Altium Designer的稳压二极管伏安特性测试电路的设计与仿真
大连理工大学开发区校区

## Slide 2: 内容概述
（1）参考资料
实验教程“第11章 稳压二极管的电路设计、仿真与功能测试（模拟实验1）”部分，第144-150页。
实验教程“第5章 电路设计与仿真工具Altium Designer”部分，第34-60页。

## Slide 3: 内容概述
（2）学习和掌握基于Altium Designer的原理图设计的最基本的操作，包括：
设计文件的“工程项目管理模式”。
原理图纸的规划。
放置字符串，并以此引伸到其它元件的放置方法和属性设置方法等。
电路设计与基础仿真，包括元件查找和放置、属性设置、电气特性设置，等等。

## Slide 4: 内容概述（续）
（3）学习和掌握稳压二极管伏安特性测试电路设计的基本方法，包括：
参照实验教程中表11.1中的信息，设计如实验教程第11章图11.3所示的“稳压二极管电路”原理图。
参照实验教程中表11.2，学习测量仿真的静态工作点（Operating Point）数据。

## Slide 5: 内容概述（续）
（4）更多说明
本课件旨在帮助完成稳压二极管伏安特性曲线的测试电路，掌握与之相关的初步的仿真应用。
关于Altium Designer软件工具的深入应用，应查阅更专业的书籍，做更多的实践和练习。

## Slide 6: 工程项目管理模式
项目文件（*.prj）
源文件（*.CPP)
头文件（*.h）
库文件（*.lib)
其它更多……
从C++工程项目管理模式说起
在建立一个C++的工程项目时，通常要建立一个项目文件（*.prj），将其保存在某个文件夹下。
而其它的各类文件，会在开发环境中被添加到项目文件（*.prj）下，也会保存在同一文件夹下。

## Slide 7: 工程项目管理模式（续）
项目文件（*.prjPCB）
原理图文件（*.SchDoc)
PCB文件（*.PcbDoc）
原理图库文件（*.Schlib)
其它更多……
Altium Designer也采取同样的项目管理模式
本课程需要在Altium Designer环境下，将这两种文件在同一文件夹下建立，采用与C++工程中同样的从属关系。

## Slide 8: 工程项目管理模式（续）
先把用于工程项目管理的文件夹建起来，如下图所示：
建一个总的文件夹“AtiumDesign”
此子文件夹中的EXP是实验（Experiment）的缩写，表示“实验01的设计”

## Slide 9: 工程项目管理模式（续）
先把用于工程项目管理的文件夹建起来，如下图所示（续）：
此子文件夹中由下划线分开的各部分含义如下：
- OnlineEXP01：线上实验01（即课堂作业）
- 0x：x=2、3和7，表示课序号02、03、07
- 19xx：表示班级
- 201992xxx：表示学号
课堂作业是要求根据线上视频等相关资料完成的作业！

## Slide 10: 工程项目管理模式（续）
如下图，可在“EXP01Design”下面再建一个子文件夹“HomeEXP01_0x_19xx_201992xx”，Home表示课后作业。
请注意下命名的规则（C++变量命名规则即可）：1）字母开始；2）字母、数字和下划线组成；3） 不要使用汉字。

## Slide 11: 工程项目管理模式（续）
注：本页之前的8-10页给出了一个建立工程文件夹的实例，应按此实例将实验文件夹设置成如下形式：
EXP02_0x_20xx_20202241xxx
可参照“封页制作”的实验作业。

## Slide 12: 工程项目管理模式（续）
启动“Altium Design Winter 09”后，按下图操作建立工程项目文件。
点击File
New
Project
PCB Project
鼠标移动的方向如下：
鼠标左键点击

## Slide 13: 工程项目管理模式（续）
现在启动“Altium Design Winter 09”，按下图操作建立原理图文件。
点击File
New
Schematic
鼠标移动的方向如下：
鼠标左键点击

## Slide 14: 工程项目管理模式（续）
执行上面两项操作后，可得到如下图所示工程项目管理界面。
尚未保存的“PrjPCB”工程文件
尚未保存的“SchDoc”原理图文件
处于“Projects”页面

## Slide 15: 工程项目管理模式（续）
如下执行菜单命令“FileSave Project As…”可根据提示保存PrjPCB和SchDoc文件。
菜单命令“File”
“Save Project As…”命令

## Slide 16: 工程项目管理模式（续）
会提示先保存“SchDoc”文件，请按前面描述的规则进行文件保存和命名。
文件保存的位置
文件的命名
“保存”按键

## Slide 17: 工程项目管理模式（续）
保存“SchDoc”文件后，请按前面描述的规则“PrjPCB”文件命名，并保存在同一文件夹下。
文件保存的位置
文件的命名
“保存”按键

## Slide 18: 工程项目管理模式（续）
Altium Designer环境下保存的结果如下图所示：
“PrjPcb”文件
“SchDoc”文件
“Projects”

## Slide 19: 工程项目管理模式（续）
电脑硬盘上保存的结果如下图所示：
“PrjPcb”文件
“SchDoc”文件
至此，就可以开始电路原理图的设计！

## Slide 20: 原理图纸规划
为了设计出完美的原理图，图纸规划是电路设计前重要的步骤。另外，也是本线上课程要求的一部分。默认的图纸规划如下图：
默认图纸规划设置下的原理图“SchDoc”文件

## Slide 21: 原理图纸规划（续）
图纸规划方法之一是，可用鼠标右键在原理图纸上单击，操作如下图所示：
右键单击文件
选择“Options”
继续选择“Document Options…”后见下页

## Slide 22: 原理图纸规划（续）
按上页操作，进入“Document Options”对话框，可如下图设置：
将图纸方向改为“Portrait”
图纸大小仍为“A4”
点击“OK”完成

## Slide 23: 原理图纸规划（续）
经前页操作规划好的原理图纸，如下图所示：
横向“Landscape”设置被改成了纵向的“Portrait”设置
“A4”的尺寸也符合实验报告WORD文档的要求！

## Slide 24: 放置字符串
首先熟悉原理图环境下 “PgUp”和“PgDn”快捷键的使用：
原理图显示很小时鼠标置于右下角的信息栏内
原理图被放大后，鼠标也置于右下角的信息栏内，按下“PgDn”
按下“PgUp”放大显示 
放大的原理图将缩回
请反复按下“PgUp”和“PgDn”进行测试！

## Slide 25: 放置字符串（续）
放置字符串的命令“PlaceText String”，如下图所示：
鼠标点击“Place”
然后“Text String”
这是放置字符串的方法之一！

## Slide 26: 放置字符串（续）
执行“PlaceText String”命令后原理图上会出现一悬浮的“十字”，如下图：
“十字”，悬浮的意思是可随着鼠标在原理图上移动
可先不去理会“*”符号的含义，不同条件下显示的字符串也会不同
请在“悬浮”状态下按下“Tab”键后，看下页

## Slide 27: 放置字符串（续）
悬浮状态下按“Tab”快捷键，可弹出编辑元件（不仅只字符串）属性的对话框，如下图：
“=Title”，作为原理图的标题，是特殊字符串（Special Strings）
还需要更多的设置才能正确的显示出来，看下页

## Slide 28: 放置字符串（续）
进入“Document Options”对话框中的参数页面“Parameters”设置“Title”，如下图：
前页中有详述，鼠标右键单击原理图可进入“Document Options”
选择页面“Parameters”
参数“Title”
将原来的“*”改为“稳压二极管伏安特性测试”
按“OK”结束

## Slide 29: 放置字符串（续）
重新执行“PlaceText String”命令可见悬浮的字符串“稳压二极管…”，如下图：
鼠标左键在“Title”栏中点击，放置“稳压二极管…”字符串于标题栏中
放置后还会自动出现一个同样的悬浮字符串，点击鼠标右键后消失。

## Slide 30: 放置字符串（续）
如果此时图中显示的字符串不是“稳压二极管伏安特性测试”，则需要在Altium Designer环境下进行设置，现给出如下提示：
- 在原理环境下用鼠标左键点击执行菜单命令DXPPreferences…
- 在弹出的对话框中找到“Schematic”，然后找到“Graphical Editing”设置页，并在设置页中用“√”选中“Convert Special Strings”设置项。
请自行尝试完成！

## Slide 31: 放置字符串（续）
执行“PlaceText String”命令放置普通字符串，如下图：
实验作业题目及学生的个人信息，提示：本学期此实验应为“实验02”
可直接放置普通的字符串，如：“姓名：张xx”。
点击“Change”可更改字符串的字体“Font”。

## Slide 32: 放置字符串（续）
现以字符串为例，给出一些元件处理和属性设置的技巧，如下图为“删除元件”的方法：
鼠标左键单击元件，如“课序号：0x”
绿色的虚线框表示元件被选中。
此时按下“Delete”键可删除该元件

## Slide 33: 放置字符串（续）
下面给出几个重新“设置元件属性”的方法，可自行选定一个字符串做测试：
（1）鼠标左键点击该元件并保持少许时间后，元件会重新进入“悬浮”状态，此时按下“Tab”键可弹出元件属性对话框。
（2）双击该元件。
（3）右键单击该元件，在弹出菜单中选择属性“Properties…”。
以上方法也适合设置其它元件的属性。

## Slide 34: 稳压二极管电路设计
现在给出参考电路（来自实验教程第11章图11.3）：
虚线圈中的部分本次设计中忽略掉。

## Slide 35: 稳压二极管电路设计（续）
现亦给出电路图中元件信息表（来自实验教程第11章表11.1）：

## Slide 36: 稳压二极管电路设计（续）
根据表11.1，要加载下面两个元件库：
（1）“Simulation Sources.IntLib”
（2）“FSC Discrete Diode.IntLib”
它们和“Miscellaneous Devices.IntLib”一样均以文件的形式位于Altium Designer安装目录下的“Library\”文件夹下。从下页开始，以“Simulation Sources.IntLib”为例描述加载方法，可用同样的方法加载元件库“FSC Discrete Diode.IntLib”。

## Slide 37: 稳压二极管电路设计（续）
加载“Simulation Sources.IntLib”的方法如下图所示：
点击“Library”
接着点击“Library”
在弹出的对话框内点击“Install”进入下页

## Slide 38: 稳压二极管电路设计（续）
加载“Simulation Sources.IntLib”的方法如下图所示（续）：
在安装目录的“Library\Simulation”文件夹下找到要加载的文件
点击“打开”完成加载，后续（略）

## Slide 39: 稳压二极管电路设计（续）
现在按照实验教程图11.3来设计电路，首先放置“直流稳压电源”，如下图所示：
点击“Library”
通过下拉菜单选择库文件
输入关键字“*VSRC”
选中元件
元件必须有“Simulation”
点击进行放置操作

## Slide 40: 稳压二极管电路设计（续）
接上页“Place VSRC”后，原理图上出现了一个悬浮的“直流稳压电源”元件V?，如下图：
虚线框中是放置后在原理图上悬浮的VSRC元件

## Slide 41: 稳压二极管电路设计（续）
接上页悬浮状态下，按下“Tab”键，设置更改“直流稳压电源”元件属性，如下图：
将V?改为V1
取消√勾选
进行√勾选
设为+15V
“OK”结束

## Slide 42: 稳压二极管电路设计（续）
接上页“OK”后，将+15V的“直流稳压电源”元件放置于原理图上，如下图：
虚线圈中是放置调整好的+15V直流稳压电源

## Slide 43: 稳压二极管电路设计（续）
可以用同样方法将-15V的“直流稳压电源”元件放置于原理图上，如下图：
虚线圈中是放置调整好的-15V直流稳压电源
为避免仿真时会出错，值得注意的地方有：
（1）V?必须要用V1、V2来标识。
（2）不能有两个相同的元件标识符，如两个V1。
（3）+15V、-15V是仿真时需要提供的数据参数，必须设置。

## Slide 44: 稳压二极管电路设计（续）
点击“Library”
通过下拉菜单选择库文件
输入关键字“*RPot”
选中元件
元件必须有“Simulation”
点击进行放置操作
现在按实验教程图11.3放置元件电位器，如下图所示：

## Slide 45: 稳压二极管电路设计（续）
接上页悬浮状态下，按下“Tab”键，设置更改“电位器”元件属性，如下图：
将R?改为Rw
取消√勾选
进行√勾选
“Set Pos…”设为0.001
“OK”结束
“Value”设为10K

## Slide 46: 稳压二极管电路设计（续）
接上页“OK”后，将“电位器”元件Rw悬浮于原理图上，如下图所示操作“空格”快捷键：
“OK”后原理图上处于悬浮状态的Rw电位器
按下“空格”键
Rw元件逆时针旋转90度

## Slide 47: 稳压二极管电路设计（续）
接上页操作“空格”快捷键后，也可在“电位器”元件Rw悬浮时操作“Y”键，如下图：
原理图上处于悬浮状态的Rw电位器
按下“Y”键
Rw元件转向垂直镜像处

## Slide 48: 稳压二极管电路设计（续）
接上页操作“Y”快捷键后，也可在“电位器”元件Rw悬浮时操作“X”键，如下图：
原理图上处于悬浮状态的Rw电位器
按下“X”键
Rw元件转向水平镜像处

## Slide 49: 稳压二极管电路设计（续）
请利用X、Y及空格快捷键，按实验教程图11.3放置好Rw电位器元件，如下图所示：
虚线圈中是放置调整好的Rw电位器元件
为避免仿真时会出错，值得注意的地方有：
（1）R?必须标识为Rw或其它。
（2）电位器的设定位置（Set Position为0.001）和标称值（Value为10K）是仿真时要用到的数据参数。

## Slide 50: 稳压二极管电路设计（续）
按实验教程图11.3放置好电阻R，详细的过程请自行完成并体会，如下图：
请根据表11.1中的信息放置和设置电阻元件R
Res11W并显示出来，与仿真无关
R?设置为R
阻值（Value)为1K不变

## Slide 51: 稳压二极管电路设计（续）
按实验教程图11.3放置好二极管D，详细的过程请自行完成并体会，如下图：
请根据表11.1中的信息放置和设置二极管D
D?D
调整使二极管正极在上方

## Slide 52: 稳压二极管电路设计（续）
现在按图11.3放置电路地（GND），选择菜单命令PlacePower Port并设置属性，如下图：
网络（Net）标识设为GND，注：不可省
在下拉菜单中选择Power Ground
点击“OK”结束

## Slide 53: 稳压二极管电路设计（续）
放置电路地（GND）放置后的结果，可用鼠标点击拖动元件优化其位置，如下图：
元件放好设置完毕，下页开始是电气连线！

## Slide 54: 稳压二极管电路设计（续）
执行菜单命令PlaceWire进行元件间的电气连线，如下图：
PlaceWire后移动鼠标将“×”准确置于V1上方引脚顶端并点击左键
松开鼠标左键向右拖动至此处拐点并在原理图上点击
继续向下方拖动鼠标将“×”准确置于Rw上方引脚顶端后点击
至此，两引脚顶端之间的电气连线完成！
注意：wire才是与仿真有关的电气连线，要与菜单命令PlaceDrawing ToolsLine中的Line区分开！

## Slide 55: 稳压二极管电路设计（续）
按上页所示完成电路中所有元件之间的电气连线，如下图所示：
连线1
连线2
连线3
连线4
连线5
连线6
连线7

## Slide 56: 稳压二极管电路设计（续）
接下来利用菜单命令PlaceNet Label放置网络标签，如下图所示：
执行放置命令后将属性设为“U1”
移动鼠标将“×”压在线上点击左键完成放置
OK完成

## Slide 57: 稳压二极管电路设计（续）
按上页所示完成电路中所有Net Label，即网络标签的放置，如下图所示：
网络标签U2代表“-15V”
网络标签U1代表“15V”
网络标签Uin代表电阻R左侧电位
网络标签Ud代表二极管两端电压
可知流过电阻R和二极管D的电流为：Id=(Uin-Ud)(V)/1K=(Uin-Ud)(mA)

## Slide 58: 稳压二极管电路设计（续）
继续完成实验教程中与仿真和电气特性无关的两个元件“Id”和右箭头线，如下图所示：
菜单命令PlaceText String可实现“Id”字符串
下方箭头线的实现使用菜单命令PlaceDrawing ToolsLine

## Slide 59: 电路仿真
可执行DesignSimulateMixed Sim菜单命令进行仿真，电路无误时会进入下图分析界面：
仿真分析设置界面
本实验仅“√”选Operating Point Analysis
UD即“Ud”
UIN即“Uin”
思考UD和UIN是如何成为Active Signals的?
点击OK完成

## Slide 60: 电路仿真（续）
接上页“OK”后，如果没有电路问题，则会得到如下图结果：
仿真生成的sdf文件
仿真结果
Messages对话框，如电路有问题，会在里面产生提示信息。目前是无错误提示的状态，可关闭。

## Slide 61: 电路仿真（续）
目前仿真结果对照实验教程第11章表11.2，会发现如下图所示的问题：
结果为何不同于第1个采样点?
表中第48个采样点的数据
表中第1个采样点的数据
调整电路中Rw电位器可解决此问题

## Slide 62: 电路仿真（续）
本页给出了调整Rw的方法，鼠标点击Rw使之处于悬浮状态时按下“Y”键，如下图：
悬浮时按下“Y”的镜像状态
完成针对Rw电位器的Y轴镜像操作后将Rw拖动至电路中原来的位置，重新仿真，结果如下页所示。

## Slide 63: 电路仿真（续）
调整后的仿真结果再次对照实验教程第11章表11.2，如下图所示：
这次结果与第1个采样点相同了。
表中第48个采样点的数据
表中第1个采样点的数据
这也是仿真的缺点：有正确的答案

## Slide 64: 电路仿真（续）
还要介绍一个添加新仿真参数的功能，如下图所示：
表达式等于Id(mA)
鼠标右键在SDF文件中单击，选择“Add Wave…”功能后
设定表达式Uin-Ud
点击Create

## Slide 65: 电路仿真（续）
添加新仿真参数Id(mA)的结果，如下图所示：
这个结果现在完全符合实验教程的表11.2
可右键单击图中数据进行删除操作，不做详细介绍。至此还应继续仿真，直到填满实验教程中的表11.2，然后进行数据处理，这将在另外课件中继续讲解。
当然Id(mA)的值用EXCEL计算会更方便