## Slide 1: 基于Altium Designer的共射极晶体三极管单管放大电路的设计与仿真
大连理工大学开发区校区

## Slide 2: 特别说明
由于本PPT及其相关视频是用于2020年度完全的线上课程，因此，为了更好地适应2021年度线上/线下混合实验教学的需要，特别说明如下：
（1）与2020年度不同之处会在本课件中用蓝色特别标明。
（2）2021年度将不再有“课堂作业”和“课后作业”的区别，详细的作业内容请关注QQ群作业布置里的说明和要求。

## Slide 3: 内容概述
（1）参考资料
实验教程“第12章 晶体管共射极放大器的设计、仿真与功能测试（模拟实验2）”部分，第151-158页。
实验教程“第7章 数据处理软件工具的应用”部分，第91-104页。

## Slide 4: 内容概述（续）
（2）课堂作业（线上作业）
在Altium Designer环境下，完成“共射极晶体三极管单管放大电路”的设计。
用仿真的方法求取IC=2.5mA条件下的静态工作点并与理论分析的数值相比较。
用仿真的方法求取负载电阻RL为2.4K条件下的电压放大倍数。
饱和、截止失真现象的研究。
关于“课堂”/“课后”作业请关注QQ群作业布置中的详细说明和要求

## Slide 5: 内容概述（续）
（3）课后作业
以课堂作业中完成的单管放大电路为基础进行以下方面的研究：
求取多个静态工作点，并用“最小二乘法”拟合出直流负载线。
从理论分析和仿真角度研究负载电阻RL对电压放大倍数的影响。
对饱和（或截止）失真现象作进一步的、更深入的研究。
关于“课堂”/“课后”作业请关注QQ群作业布置中的详细说明和要求

## Slide 6: 内容概述（续）
（4）更多说明
本次实验不会和上次实验一样采用“手把手”的、注重操作细节的操作。
本课件会在提出具体的要求的基础上，对关键的细节问题进行详细的解释。
通过本次实验还会体验到线上仿真和线下实际操作之间的差距，任何实验工作绝不可能仅在线上进行！

## Slide 7: 参考资料
电路原理图设计参考实验教程图12.1，如下图所示应注意：
“地”元件少了一个“GND”网络标签
电容C2容值应是 “10uF”，而不是书中的“10μF”，电容C1、Ce也是
此圆圈中的部分与仿真无关请自行练习画出

## Slide 8: 参考资料（续）
原理图中的元件信息参考实验教程的表12.1，如下所示：
有了上次实验的基础，这个表应该可以看懂了！

## Slide 9: 课堂作业
现在开始课堂作业，先建立文件夹、工程管理文件“prjPCB”和原理图文件“SchDoc”，如下图所示：
注意：图中文件（夹）命名中的“EXP02”
本页PPT中的“EXP02”在本实验中应命名为“EXP03”
其它信息亦然

## Slide 10: 课堂作业（续）
注意：文件夹中工程管理文件“prjPCB”和原理图文件“SchDoc”之间的从属关系，如下图所示：
“Projects”栏中文件的从属关系图示

## Slide 11: 课堂作业（续）
原理图文件“SchDoc”设置成纵向（Portrait）和A4纸的格式，并用特殊符号加标题，如下图所示：
图纸设置为纵向“Portrait”和A4纸的格式
用特殊字符串“=Title”添加图纸标题

## Slide 12: 课堂作业（续）
请在原理图文件“SchDoc”准确写明本次实验的题目和自己的个人信息，如下图所示：
请正确填写好个人信息
注意实验的名称发生了变化

## Slide 13: 课堂作业（续）
按照实验教程表12.1将电路元件放置到原理图中、设置属性并完成电气连线，完成电路设计，如下图：
这些是教材编辑过程中产生的不易发觉的错误，非常抱歉！
“GND”网络标号不可省
“100uF”使用英文字母“u”
“10uF”使用英文字母“u”
“10uF”使用英文字母“u”

## Slide 14: 课堂作业（续）
原理图中的正弦交流信号源的设置不同于实验教程的图11.1，但更详尽，如下图所示：
仿真相关设置
标识符（Designator）：Vin
幅值（Amplitude）：100mV
频率（Frequency）：1KHz
与仿真无关的注释
注释（Comments）：200mVpp
正弦交流信号源，关键字“VSIN”
稍后请看视频演示

## Slide 15: 课堂作业（续）
原理图中四个元件C1、R1、Q1和RB1的电气连线是连接在一个交叉点上，否则错误，如下图所示：
未连接上时的情况1
正确连接后产生的交叉点
稍后请看视频演示
未连接上时的情况2
如何实现正确连接呢?

## Slide 16: 课堂作业（续）
另外提醒，原理图中各电解电容的极性不可搞错，尽管不影响仿真结果，但实际中会出错，如下图：
实际电路中电容C1的“+”必须接右边
实际电路中电容C2的“+”必须接左边
实际电路中电容Ce的“+”必须接上边

## Slide 17: 课堂作业（续）
还要说明原理图中各网络标签（Net Label）所代表的仿真含义，如下图所示：
静态工作点中三极管Q1基极电位“U_B”
暂态响应中的正弦输入信号“U_in”
暂态响应中的正弦输出信号“U_out”
静态工作点中三极管Q1发射极电位“U_E”
静态工作点中三极管Q1集电极电位“U_C”

## Slide 18: 课堂作业（续）
电路设计完成后可使用“DesignSimulate…”菜单命令开始仿真，如下图所示进行设置：
必须勾选这两项：静态工作点和暂态分析
将电路图上设置好的网络标签置于此处

## Slide 19: 课堂作业（续）
还需对暂态响应（Transient Analysis）进行设置，如下图所示：
鼠标左键点击选择“暂态分析”
取消使用默认设置的勾选
稍后请看视频演示
仿真停止时间改设为2ms
请认真思考更改原因

## Slide 20: 课堂作业（续）
执行仿真后，在没有错误的条件下进行操作，如得到如下图所示的“静态工作点”信息：
在sdf文件中点击“Operating Point”页
仿真生成的静态工作点UB、UC和UE的电压
暂态信息不需要应移除
后加入的三极管Q1的集电极电流IC和电压UCE

## Slide 21: 课堂作业（续）
在原理图中调整电位器Rw的设定位置，不断仿真使三极管Q1的静态电流IC=2.5mA，仿真结果如下图：
在 “Operating Point”页
调节Rw设定值可最终使电流IC为2.5mA左右，注意满足此条件的Rw设定值会有两种，本课件中是0.595
稍后请看视频演示
稍后会复习相关的理论知识

## Slide 22: 课堂作业（续）
理论分析静态电流IC=2.5mA时各静态工作点状态的视频截图如下：
理论分析结果：
UE=2.75V
UB=3.45V
UC=9V
UCE=6.25V
RB2=66.96K
稍后请看视频演示
将理论分析结果和仿真结果均记入下页表中

## Slide 23: 课堂作业（续）
 | IC（mA） | RB2（K） | UB （V） | UC （V） | UE （V） | UCE（V）
理论分析 | 2.5 | 66.96 | 3.45 | 9 | 2.75 | 6.25
仿真求解 | 2.508 |  | 3.449 | 8.982 | 2.778 | 6.204
将“理论分析”和“仿真求解”得到的静态电流IC为2.5mA时的各静态工作点状态写入下表：
请搞清楚RB2是电路图中是哪一部分电阻并根据Rw的设定值算出后再填入
稍后请看视频演示

## Slide 24: 课堂作业（续）
顺便理论分析求解（iC-uCE)关系的直流负载线的函数表达式，视频截图如下：
稍后请看视频演示
调节Rw会导致静态工作Q点位置在直流负载线上变化：Q点接近饱和区（如图中Q’），容易发生饱和失真；Q点接近截止区（如Q’’点)，容易发生截止失真；因此，通常Q点应选在直流负载线中点位置。

## Slide 25: 课堂作业（续）
现在切换至暂态分析（Transient Analysis）仿真页面进行操作，如下图所示：
在 “Transient Analysis”页
注意下仿真之前的2ms设置和本页面中产生两个周期波形之间的联系
移除UB、UC和UE三个信号波形图

## Slide 26: 课堂作业（续）
接上页继续操作，使用光标（Cursor A/B）功能测量，得到如下图所示的结果：
输入最大值与设置的100mV毫无差别
实际不可能出现如此准确的设定，仿真绝不能取代现实
指向最小值的光标A
输入最小值与设置的-100mV毫无差别
指向最大值的光标B
光标A：在250us处最小值-1.06
光标B：750us，1.06V
右键单击调出Cursor
稍后请看视频演示

## Slide 27: 课堂作业（续）
输入信号 |  |  | 输出信号 |  |  | 电压放大倍数Au
最大值Vmax（V） | 最小值Vmin（V） | 峰峰值Vipp（V） | 最大值Vmax（V） | 最小值Vmin（V） | 峰峰值Vopp（V） | 
100m | -100m | 200m | 1.0642 | -1.0609 | 2.1251 | -10.63
将暂态分析得到的仿真数据填写在下表，计算出负载电阻RL为2.4K时的电压放大倍数Au值，如下：
根据Au = -Vopp/Vipp求得（因为共射极单管放大为反向放大）

## Slide 28: 课堂作业（续）
现复习下理论课上利用交流微变等效电路分析求解电压放大倍数Au的表达式，视频截图如下：
请与仿真求解对照并比较下所用方法的不同，课后作业还会用到
稍后请看视频演示

## Slide 29: 课堂作业（续）
现在研究“饱和失真”，根据理论课的学习可知：
小信号放大时，当直流负载线上的静态工作点Q靠近晶体三极管的饱和区时，放大电路的输出波形容易产生饱和失真，此时输出正弦波的底部被削平。
显然指的是输入正弦波信号，它不会失真但它的大小会影响输出信号
前面已经分析，Q点靠近饱和区时静态电流IC较大，接近4.28mA
只有输出信号才会失真并且指出了饱和失真的波形特征

## Slide 30: 课堂作业（续）
根据上页“饱和失真”的特征，在电路原理图中做如下操作：
输入信号Vin不变
保持峰峰值200mV
电位器设定位置改为0.85
执行仿真后得到的静态工作点信息IC≈4mA

## Slide 31: 课堂作业（续）
接上页操作，在暂态分析（Transient Analysis）页中得到“饱和失真”的波形，如下所示：
输入最大值仍为100mV
输出波形明显底部被削平
光标B显示输出顶部的信息，请与光标A对照
输入最小值仍为-100mV
输出波形顶部正常
稍后请看视频演示

## Slide 32: 课堂作业（续）
现在研究“截止失真”，根据理论课的学习可知：
小信号放大时，当直流负载线上的静态工作点Q靠近晶体三极管的截止区时，放大电路的输出波形容易产生截止失真，此时输出正弦波的顶部被削平。
显然指的是输入正弦波信号，它不会失真但它的大小会影响输出信号
前面已经分析，Q点靠近截止区时静态电压UCE较大，靠近15.0V
只有输出信号才会失真并且指出了截止失真的波形特征

## Slide 33: 课堂作业（续）
根据上页“截止失真”的特征，在电路原理图中做如下操作：
输入信号Vin不变
保持峰峰值200mV
电位器设定位置改为0.001
执行仿真后得到的静态工作点信息UCE≈10.78V

## Slide 34: 课堂作业（续）
接上页操作，在暂态分析（Transient Analysis）页中得到“截止失真”的波形，如下所示：
输入仍为正常的峰峰值为200mV的正弦信号
对比光标测量也看不出明显的差异
输出波形顶部失真并不明显
稍后请看视频演示

## Slide 35: 课堂作业（续）
接上页，为了看到更明显的“截止失真”，在电路原理图中做如下操作：
将静态工作点调回IC=2.5mA
输入信号调至峰峰值为300mV并确认输出波形不失真
再次调节Rw回到刚才状态执行仿真后得到的静态工作点信息UCE≈10.78V

## Slide 36: 课堂作业（续）
接上页操作，在暂态分析（Transient Analysis）页中再次得到“截止失真”的波形，如下所示：
仿真时设置显示4个周期的波形以便更清楚地看到失真
对比光标测量也发现很明显的差异
输出波形顶部失真非常明显
稍后请看视频演示

## Slide 37: 课堂作业（续）
至少可得到关于“饱和/截止失真”的两个结论，如下所示：
（1）小信号输入时，“饱和失真”较“截止失真”更容易发生；
（2）静态工作点并不是影响失真的唯一因素，除此之外还和输入信号的大小有关。
更多的结论需要更多的实验得出，例如：如果信号大到一定程度，静态工作点对失真的影响会是怎样的?
等等……

## Slide 38: 课堂作业（续）
根据课堂授课内容现提出课堂作业的要求：
（1）除在SchDoc文件中完成图纸规划、实验和个人信息，还要准确完整地进行电路设计；
（2）按要求完成静态工作点的调节，并记录相关数据到SchDoc文件中。
（3）按要求完成电压放大倍数的测量，并记录相关数据到SchDoc文件中。
（4）按要求实现饱和/截止失真，并记录相关数据到SchDoc文件中。
最后，将SchDoc文件打印为PDF文件档，命名原则相同。
以下为参考，关于作业内容请以QQ群作业布置中的说明和要求为准！

## Slide 39: 课堂作业（续）
根据课堂授课内容现提出课堂作业的要求（续）：
所有课堂上完成的工作应保存在以下面格式命名的文件夹内，并压缩成rar文件，如下所示。
再次强调：课堂作业重在考查各位同学对课堂讲授的知识点的掌握情况，属于“照着做”。所以，请在把握细节的基础上力求作业内容的简明扼要！
以下为参考，关于作业内容请以QQ群作业布置中的说明和要求为准！

## Slide 40: 课后作业
在完成课堂作业的基础上，按下面的要求对“共射极单管放大电路”做更深入的研究，要求如下：
（1）认真总结课堂授课的相关内容如：电路原理图、理论分析等，整理后写入课后作业实验报告的预习部分。
（2）仿真环境下测量至少5组静态工作点（uCE，iC）数据，并用最小二乘法将其拟合成直流负载线，在MATLAB环境下编程画出（iC - uCE ）曲线，并进行分析。
（3）将课堂作业中电路图中的负载电阻RL换为2400K（代表空载∞的情况），仿真求解在IC=2.5mA条件下的电压放大倍数，并与RL为2.4K时的情况相比较，结合理论对两者之间的比例关系进行分析。
（4）通过仿真获取某种不同于课堂讲授的输出波形失真的情况进行分析，并提出避免失真产生的方案。
以下为参考，关于作业内容请以QQ群作业布置中的说明和要求为准！

## Slide 41: 课后作业（续）
课后作业其它要求：
（1）可参考实验教程第12章和第7章7.3节。
（2）本次课后作业可在课堂作业的基础上继续进行，最后交实验报告即可，采用和第一次课课后作业相同的模板文件。
线上仿真第一次课第04讲 模拟与数字电路实验报告模板文件.docx
以下为参考，关于作业内容请以QQ群作业布置中的说明和要求为准！

## Slide 42: 课后作业要求（续）
和课堂作业要求大家按就班完成相比，课后作业带有创新性，希望能看到不一样的课后作业！
最后强调和提醒一下：
希望大家不要互相抄袭！
抄袭被发现，抄袭者和被抄者均为0分！
以上为参考，关于作业内容请以QQ群作业布置中的说明和要求为准！

## Slide 43
谢谢收看！