## Slide 1: 晶体管共射极单管放大器静态工作点调试的实际操作
大连理工大学开发区校区

## Slide 2: 内容概述
实际电路的建立
静态工作点的调试

## Slide 3: 实际电路的建立
1. 实际电路板与仿真原理图的对照
仔细对照电路原理图与实验板可知，只需外接几根连线即可建立实际电路。

## Slide 4: 实际电路的建立（续）
供电时通过一根黑线将直流稳压电源的“地”与实验板的地相连。
2. 实际电路的直流供电电源的接法

## Slide 5: 实际电路的建立（续）
供电时通过一根红线将直流稳压电源“+15V”与实验板的+Vcc相连。
2. 实际电路的直流供电电源的接法（续）

## Slide 6: 实际电路的建立（续）
由于本实验中不使用毫安电流表测量电流，因此电路中“mA”的部分应用黄线短接。
3. 实际电路中“mA”部分的接法

## Slide 7: 实际电路的建立（续）
电解电容C1向左看去的部分是交流输入部分，交流正弦信号ui从此接入。
4. 实际电路中电解电容C1的作用分析

## Slide 8: 实际电路的建立（续）
电解电容C1起“隔直通交”的作用，请思考C1所隔的“直”和所通的“交”具体所指。
4. 实际电路中电解电容C1的作用分析（续）

## Slide 9: 实际电路的建立（续）
电解电容C2向右看去的部分是交流输出部分，即输出交流正弦信号uo从此产生。
5. 实际电路中电解电容C2的作用分析

## Slide 10: 实际电路的建立（续）
电解电容C2也起“隔直通交”的作用，请思考C2所隔的“直”和所通的“交”具体所指。
5. 实际电路中电解电容C2的作用分析（续）

## Slide 11: 实际电路的建立（续）
目前情况下，单管放大器电路的直流部分已建立，可与理论分析中的“直流通路”相对照。
6. 与理论分析的“直流通路”相对照

## Slide 12: 静态工作点调试
接通电源
1. 静态电流IC调试
开关置于“通”状态
用万用表测量2.4K电阻两端直流电压

## Slide 13: 静态工作点调试（续）
1. 静态电流IC调试（续）
调节100K电位器旋钮
当万用表显示6V左右时，估算电流IC为2.5mA。

## Slide 14: 静态工作点调试（续）
1. 静态电流IC调试（续）
当万用表显示其它电压时，可得到更多的估算电流IC。

## Slide 15: 静态工作点调试
静态电压UC：三极管集电极对地的电位。
2. 实际电路的静态电压值
静态电压UE：三极管发射极对地的电位。

## Slide 16: 静态工作点调试
静态电压UB：三极管基极对地的电位。
2. 实际电路的静态电压值（续）

## Slide 17: 静态工作点调试
断电测量电阻RB2时，此开关应置于“断”状态。
3. 电阻RB2的测量