## Slide 1: 晶体管共射极单管放大器交流动态分析的实际操作
大连理工大学开发区校区

## Slide 2: 主要内容概述
实际操作
电路仿真

## Slide 3: 电路仿真
1. 仿真电路原理图
设计完成的晶体管共射极单管放大电路仿真原理图

## Slide 4: 电路仿真（续）
仿真电路元件 | 库文件中的名称 | 所在库
晶体三极管 | 2N3904 | Miscellaneous Devices.IntLib
所有电阻 | RES1 | 
所有电解电容 | Cap Pol2 | 
电位器 | Rpot | 
交流信号源Vin | VSIN | Simulation Sources.IntLib
直流供电电源Vcc | VSRC | 
2. 仿真电路原理图中的元件

## Slide 5: 电路仿真（续）
3. 静态工作点调试
应首先完成单管放大器静态工作点的调试。
在Altium Designer仿真环境下调整电路中的100K的Rw电位器，将集电极电流IC设置为2.5mA。
运行仿真求取IC=2.5mA时的静态工作点相关参数。
完成静态工作点调试后，继续交流电压放大倍数的仿真求解。

## Slide 6: 电路仿真（续）
4. 求取电压交流放大倍数时电路参数设置
输入电压标签
输出电压标签
将正弦交流输入设为最大峰值0.1V，频率1KHz
负载2400K的电阻代替RL为空载的情况

## Slide 7: 电路仿真（续）
5. 求取电压交流放大倍数时仿真参数设置
选中“暂态分析”
将交流输入输出的电压信号uin、uout加入
点击“OK”运行仿真

## Slide 8: 电路仿真（续）
6.仿真电路的输入输出电压交流参数测量
峰峰值200mV的输入信号
光标A测得输出最大峰值2.11V
光标B测得输出最小峰值-2.11V

## Slide 9: 电路仿真（续）
7. 负载电阻为2.4K时的仿真电路
将负载电阻RL设为2.4K重新执行仿真，结果（略）。

## Slide 10: 电路仿真（续）
8. 输出信号失真实验前负载电阻恢复为空载
恢复负载电阻RL为空载时的情况，即仍使用2400K的阻值。

## Slide 11: 电路仿真（续）
9. 将静态工作点中的电流IC调节为3.5mA
调节电位器100K，使静态工作点中流入三极管集电极的电流IC约为3.508mA

## Slide 12: 电路仿真（续）
10.输入不变但静态电流IC为3.5mA时的仿真
峰峰值200mV的输入信号
此时输出信号并无明显失真

## Slide 13: 电路仿真（续）
11.输入幅值增大静态电流IC为3.5mA时的仿真
峰峰值450mV的输入信号
此时输出信号开始饱和失真

## Slide 14: 电路仿真（续）
12.输入幅值增大静态电流IC为1.5mA时的仿真
峰峰值450mV的输入信号
此时输出信号开始截止失真

## Slide 15: 实际操作
供电时通过一根黑线将直流稳压电源的“地”与实验板的地相连。
1. 实际电路的建立

## Slide 16: 实际操作（续）
2. 静态工作点调试
调节真实的电位器使实验板上的集电极电流IC为2.5mA时进行测量。
可参考课件“静态工作点调试的实际操作”的课件。
完成静态工作点调试后，继续交流电压放大倍数的实际测量。

## Slide 17: 实际操作（续）
经仿真可知，放大倍数与负载电阻的大小有很大关系。
仿真中的输入信号是由实际的函数信号发生器产生的，可经T形头（三通）分为两路送至示波器CH1通道和“单管放大器”的输入端。
3. 电压放大倍数测量的要点

## Slide 18: 实际操作（续）
仿真中经“单管放大器”放大后的输出信号可送至示波器的CH2通道。
可将“单管放大器”输入、输出信号同时显示在示波器屏幕上，然后进行测量。
电压放大倍数的计算公式是：
3. 电压放大倍数测量的要点（续）

## Slide 19: 实际操作（续）
实验板上RL1处是“单管放大器”的输出端，先将2.4K的0.25W电阻插于此处。
4. 测量电路的连接

## Slide 20: 实际操作（续）
五色环2.4K、0.25W电阻的四个标称色环：红黄黑棕。
4. 测量电路的连接（续）
红黄黑棕意味着电阻的标称为：240×101=2400=2.4K。

## Slide 21: 实际操作（续）
五色环2.4M、0.25W电阻暂时置于此处，为两级放大电路的输出端。
4. 测量电路的连接（续）
完成负载电阻为2.4K时电压放大倍数的测量后，可交换2.4M（仿真中的2400K）于此处。

## Slide 22: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
函数信号发生器产生200mVpp、1KHz的正弦信号送至T形头（三通）。

## Slide 23: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
T形头（三通）的左侧经BNC电缆送至示波器的CH1通道。

## Slide 24: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
调节示波器可使电路输入信号显示在示波器的屏幕上（黄色波形）。

## Slide 25: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
T形头（三通）的右侧经绿色简易示波器探头送至“单管放大器”电路输入端。

## Slide 26: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
来自三通T形头的绿色简易示波器探头的红色夹子夹在实验板的“Ui”处。

## Slide 27: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
绿色简易示波器探头的黑色夹子夹在实验板的“地”。

## Slide 28: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
实验板的开关应置于“通”的状态。
“+15V”的电源开关打开。

## Slide 29: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
另一支简易示波器探头的红色夹子通过一根短线夹在电路输出端。

## Slide 30: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
另一支简易示波器探头的黑色夹子夹在实验电路板的“地”上。

## Slide 31: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
另一支简易示波器探头的BNC接口接示波器的CH2通道。

## Slide 32: 实际操作（续）
4. 测量电路的连接（续）
调节示波器可使输入信号（黄色）与输出信号（蓝色）同时显示在示波器屏幕上。

## Slide 33: 5.饱和、截止失真

## Slide 34
将实验板上RL1处的电阻2.4K去掉，就得到“空载”状态。

## Slide 35
首先将函数信号发生器的“Output1”按钮“熄灭”。
然后调节实验板上RW1设置静态电流IC为3.5mA、或1.5mA。