## Slide 1: 数字示波器与函数信号发生器基本操作的快速入门
大连理工大学开发区校区

## Slide 2: 主要内容概述
从一个小实验开始
函数信号发生器的操作
数字示波器的操作

## Slide 3: 从一个小实验开始
1. 小实验的实际物理连接
实验教程第140页图10.10
从这个小实验开始来熟悉函数信号发生器和示波器

## Slide 4: 从一个小实验开始（续）
1. 小实验的实际物理连接（续）
T形头（又称三通）信号输入端连接信号发生器的CH1接口。
BNC电缆的两端分别接三通的右出口和示波器的CH1接口。

## Slide 5: 从一个小实验开始（续）
2. 三通（又称T形头）的工作原理
信号输入端，接信号发生器的CH1或CH2通道。
信号输出端1
信号输出端2
三通：
又称T形头，可以将函数信号发生器产生的一路输出信号分成两路。

## Slide 6: 从一个小实验开始（续）
3.与三通相连接的BNC电缆
将三通（或称T形头）的一个输出端与BNC电缆的一端相连接。

## Slide 7: 从一个小实验开始（续）
4. 还需要另一条BNC电缆
用另一条BNC电缆连接三通的右输出接口和示波器CH2接口
示波器的CH2接口
三通的左输出接口

## Slide 8: 从一个小实验开始（续）
4. 还需要另一条BNC电缆（续）
通过BNC电缆完成最终的连接

## Slide 9: 从一个小实验开始（续）
5. 实验内容的大致描述
调节函数信号发生器产生数字TTL电平的方波并由三通分成两路

## Slide 10: 从一个小实验开始（续）
5. 实验内容的大致描述（续）
通过两条BNC电缆分别传输至示波器的CH1和CH2通道显示

## Slide 11
函数信号发生器的操作
数字TTL电平方波（Square）：
TTL电平，即低电平0V，高电平5V；
要求频率设定为1KHz
占空比50%
实际调节时可知，除了“TTL电平”的高低电平需要设置之外，其它均为函数信号发生器的默认设置。
1. 函数信号发生器产生信号的描述

## Slide 12
函数信号发生器的操作（续）
2. 调节产生信号所需要操作的部件
电源开关：
位于信号发生器操作面板的左下角，用于开启和关闭函数信号发生器。

## Slide 13
函数信号发生器的操作（续）
2. 调节产生信号所需要操作的部件（续）
红色框中的五个功能键与显示屏中的菜单功能相对应，请根据提示进行相应的操作。

## Slide 14
函数信号发生器的操作（续）
2. 调节产生信号所需要操作的部件（续）
CH1输出连接器，BNC接口，对应的“Output1”按键被“点亮”时，产生输出波形。
控制CH1输出接口的“Output1”按键。
接口菜单切换

## Slide 15
函数信号发生器的操作（续）
2. 调节产生信号所需要操作的部件（续）
按下并“点亮”波形键组中的“Square”按键，可设置产生方波信号输出。
操作“Pulse”按键，也可产生方波信号。

## Slide 16
函数信号发生器的操作（续）
2. 调节产生信号所需要操作的部件（续）
操作数字键盘上的数字0~9、小数点及“+/-”可直接在菜单中输出设置参数值。

## Slide 17
函数信号发生器的操作（续）
2. 调节产生信号所需要操作的部件（续）
向左（或右）旋转旋钮可增大（或减小）设置的参数值。
按下向左“”、向右“”的方向按键可进行光标移动、删除的操作，配合旋钮使用。

## Slide 18
函数信号发生器的操作（续）
3. 函数信号发生器屏幕上的最终设置结果
设置完成的高、低电平信息
注意屏幕上黄色光标的位置

## Slide 19
数字示波器的操作（续）
函数信号发生器调好后，接下来打开数字示波器的电源开关，请首先执行“默认”设置的操作：
按下“Storage”按键在弹出的屏幕菜单中找到“默认设置”按下其右侧的功能按键得到如PPT下页的图示效果。
1. “默认”设置操作

## Slide 20
数字示波器的操作（续）
1. “默认”设置操作（续）
注意屏幕上默认设置的位置

## Slide 21
数字示波器的操作（续）
在执行“默认设置”操作之后，按下示波器操作面板上的“AUTO”功能键：
按下“AUTO”按键得到如PPT下页图示效果，图中黄色的波形是示波器CH1通道采集到的方波波形，蓝色的波形则来自示波器的CH2通道。
2. 数字示波器的“AUTO”功能

## Slide 22
数字示波器的操作（续）
2. 数字示波器的“AUTO”功能（续）
注意波形的同时也应关注屏幕左下的黄蓝标识

## Slide 23
数字示波器的操作（续）
在执行“AUTO”功能操作后，可调节示波器面板上“CH1”和“CH2”按键右侧的垂直位置（POSITION）旋钮上/下移动波形的屏幕位置：
波形移动要与“CH1”和“CH2”按键配合使用才能实现，实现后的效果如下面PPT所示。
3. 波形垂直方向的位置调节

## Slide 24
数字示波器的操作（续）
3.波形垂直方向的位置调节（续）
注意标有“1”的黄色箭头的位置和下方的蓝色数字“2”

## Slide 25
数字示波器的操作（续）
3.波形垂直方向的位置调节（续）
屏幕上“1”和“2”的位置是0V或“地”的位置

## Slide 26
数字示波器的操作（续）
在调节垂直位置（POSITION）下方的旋钮是垂直尺度（SCALE）旋钮，调节后屏幕显示的波形大小发生了变化：
尺度调节也要与“CH1”和“CH2”按键配合使用才能实现，实现后的效果如下面PPT所示，请注意图中经调节屏幕左下脚黄色/蓝色的“20.0V”变为了“50.0V”。
4. 波形垂直方向的尺度调节

## Slide 27
数字示波器的操作（续）
4.波形垂直方向的尺度调节（续）
注意调节后两通道垂直尺度改变成为“50.0V”

## Slide 28
数字示波器的操作（续）
4.波形垂直方向的尺度调节（续）
注意调节后两通道垂直尺度改变成为“50.0V”

## Slide 29
数字示波器的操作（续）
4.波形垂直方向的尺度调节（续）
注意屏幕上的两组波形在垂直方向上占据了一个大格

## Slide 30
数字示波器的操作（续）
4.波形垂直方向的尺度调节（续）
本图中一个大格代表50V的电压值

## Slide 31
数字示波器的操作（续）
4.波形垂直方向的尺度调节（续）
疑问：函数信号发生器产生的不是5V电平的方波吗?

## Slide 32
数字示波器的操作（续）
解决上页PPT中的疑问需将CH1/CH2通道的探头衰减设置从“10X”改为“1X”，方法如下：
按下“CH1”/“CH2”按键，接着在弹出菜单中选择“探头”项右侧的功能按键，会弹出含有“1X”项的子菜单。
旋转“CH1”按键上方的功能旋钮，可选中“1X”，选中后用手指按压该旋钮顶部。
效果如下页PPT图中所示。
5. CH1/CH2通道“探头”衰减的设置

## Slide 33
数字示波器的操作（续）
5. CH1/CH2通道“探头”衰减的设置（续）
垂直尺度改变成为“5.00V”
探头衰减设置变为“1X”

## Slide 34
数字示波器的操作（续）
5. CH1/CH2通道“探头”衰减的设置（续）
一个大格说明方波高电平为“5.00V”

## Slide 35
数字示波器的操作（续）
调节示波器面板上的水平尺度（SCALE）旋钮可以改变水平方向上一个大格代表的时间，相应的方波波形显示也会发生变化，如下：
水平尺度（SCALE）旋钮位于垂直尺度旋钮的右侧，而一个大格代表的时间位于屏幕左上角，调节后由“500us”变为“200us”。
波形显示的效果如下页PPT图中所示。
6. 水平方向上时间尺度的设置

## Slide 36
数字示波器的操作（续）
6. 水平方向上时间尺度的设置（续）
方波一个周期占两格为1ms对应频率为1Hz
水平尺度设置为“500us”

## Slide 37
数字示波器的操作（续）
按下CH1或CH2按键，在弹出的屏幕菜单中可以看到“耦合”方式的设置，改变如下：
CH1通道的“耦合”方式保持不变，仍为默认的“直流”，将CH2通道的“耦合”方式改变为“交流”，波形显示的效果如下页PPT图中所示。。
可参考实验教程第10章“脉冲信号的傅里叶分解”来充分理解两种耦合方式。
7. 测量通道耦合方式的设置

## Slide 38
数字示波器的操作（续）
7. 测量通道耦合方式的设置（续）
方波的0V箭头指向了波形中间的位置
CH2通道耦合方式改变为“交 流”

## Slide 39
数字示波器的操作（续）
可调节下示波器操作面板触发（TRIGGER）部分的触发电平位置（LEVEL）旋钮：
调节过程中屏幕上波形会变得混乱，仅当触发电平被调节到合适的位置时，波形才能稳定下来，这是调节示波器的常用方法。
下页PPT中图示了混乱的状态，应将电平调整到最佳的位置使波形恢复稳定。
8. 触发电平位置旋钮的操作

## Slide 40
数字示波器的操作（续）
8. 触发电平位置旋钮的操作（续）
触发电平位置不合适造成了混乱

## Slide 41
数字示波器的操作（续）
利用示波器屏幕左侧的“MENU”按键，及其下方的功能按键，可以调出方波波形的时间电压参数，显示在示波器屏幕上：
在接下来两页的PPT中给出了CH1和CH2通道中的方波波形的时间和电压参数，请试着自行操作实现。
9. 方波波形时间和电压参数的测量

## Slide 42
数字示波器的操作（续）
9. 方波波形时间和电压参数的测量（续）
CH1通道的时间电压和参数测量

## Slide 43
数字示波器的操作（续）
9. 方波波形时间和电压参数的测量（续）
CH2通道的时间电压和参数测量